## Slide 1
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2568

## Slide 2
Binary Numbers
Hexadecimal Numbers
(A = 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14, F = 15)

## Slide 4
Note that 230 = 1,073,741,824 (1G)

## Slide 5
Number-base Conversions

## Slide 6
Number-base Conversions
เขียนแบบย่อๆ

## Slide 7
เขียนเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 8

## Slide 8
ส่วนที่เป็นทศนิยม
เปลี่ยนหาร 2 เป็นคูณ 2

## Slide 9
Octal and Hexadecimal Numbers
ในสาขาคอมพิวเตอร์นิยมเขียนเลขฐาน 16
โดยเติม x หรือ 0x ข้างหน้า
เช่น 0x2FB5 หมายถึง 2FB516

## Slide 10
แปลงฐาน 2 เป็นฐาน 8
แปลงฐาน 8 เป็นฐาน 2

## Slide 11
แปลงฐาน 2 เป็นฐาน 16
แปลงฐาน 16 เป็นฐาน 2
10 1100 0110 1011 . 1111 0000 0110 = (2C6B.F06)16
(1BB.2A)16 = 1 1011 1011 . 0010 1010
2
C
6
B
F
0
6
1
B
B
2
A

## Slide 12
Complements of Numbers
Diminished Radix Complement
เปลี่ยน 0 เป็น 1 เปลี่ยน 1 เป็น 0

## Slide 13
Radix Complement

## Slide 14
Subtraction with Complements

## Slide 17
84
67

## Slide 18
ข้อเสีย
มี +0 กับ -0
ข้อเสีย
ออกแบบวงจรบวกยาก ต้องแปลงเลขลบเป็น 2’s complement ก่อน
บวกกันได้ทันที ไม่ว่าเลขบวกหรือลบ ใช้วงจรบวกเท่านั้น
ในภาษา C (limits.h) INT_MIN -2,147,483,648 INT_MAX +2,147,483,647
ปกติเขียน 2’com สั้น ๆ ก็คือ signed 2’complement (ไม่มี unsigned 2’complement)

## Slide 19
ในระบบ 2’s complement บวกกันได้ตรง ๆ เลย ไม่ว่าจะเป็นเลขบวกหรือลบ
MSB = 1 แสดงว่าผลบวกมีค่าเป็นลบ ถ้าต้องการรู้ว่ามีค่าลบเท่าใด ให้หา 2’complement เช่น 2’complement ของ 1111 1001 คือ 0000 0110 + 1 = 0000 0111 หรือ 7 ดังนั้นผลบวกคือ -7 2’complement ของ 1110 1101 คือ 0001 0010 + 1 = 0001 0011 หรือ 19 ดังนั้นผลบวกคือ -19
ตัวทดที่เกิน n บิต จะถูกโยนทิ้งไป เพราะไม่มีที่เก็บ ไม่ต้องสนใจ n อาจจะเป็น 8, 16, 32, 64 ขึ้นกับจำนวนบิตของ CPU เช่น เป็น CPU แบบ 32 หรือ 64 บิต
อ่านค่าแบบ binary number ได้เลย 0001 0011 = 19
อ่านค่าแบบ binary number ได้เลย 0000 0111 = 7

## Slide 20
ใช้วงจรบวกเท่านั้น
แปลง subtrahend ให้เป็น 2’complement ก่อน

## Slide 21
Binary-Coded Decimal Code
เช่น 365 เขียนแบบ BCD ได้ดังนี้ 0011 0110 0101
3
6
5
เปลืองจำนวนบิต 36510 = 1 0110 1101 ใช้เนื้อที่แค่ 9 บิต แต่ BCD ใช้เนื้อที่ 12 บิต แต่ข้อเสียของ binary number คือแสดงผลเป็นเลขฐานสิบยาก

## Slide 22
ถ้าผลบวกในหลักใดมากกว่าหรือเท่ากับ 1010 ให้บวก 0110 เพิ่มเข้าไปในหลักนั้น
7
6
0

## Slide 23
Decimal Arithmetic
ใช้ 10’s complement แทนเลขลบ (คอมพิวเตอร์นิยมทำแบบนี้มากกว่าใช้ signed bit) Leading 9 บอกว่าเลขนั้นมีค่าเป็นลบ
คูณ กับ หาร เลข BCD ทำยังไง? หนังสือไม่ได้บอก
มี 4 digits (ปกติเขียนติดกันไปเลย) BCD 1 digit ใช้เนื้อที่ 4 บิต

## Slide 24
Other Decimal Code

## Slide 25
Gray Code
Gray code used for shaft-angle encoding
Using a Gray code sequence to define the conducting and non-conducting areas ensures that no intermediate values are generated as the shaft rotates.

## Slide 26
Mirroring Technique

## Slide 27
ASCII Character Code
1 char = 7 bits

## Slide 28
ขึ้นบรรทัดใหม่
Windows ใช้ CR + LF
Linux ใช้ LF
https://www.youtube.com/shorts/wAe_m55LCME
*
*

## Slide 29
Unicode
1 char = 2 - 3 bytes
http://unicode-table.com https://symbl.cc/th/unicode-table/
@ คือ 0x0040 A คือ 0x0041 B คือ 0x0042 … … …

## Slide 30
Unicode
1 code point ยาวเกิน 16 บิตได้ ทำให้ตารางนี้โตไปได้เรื่อย ๆ มีครบเกือบทุกภาษาเขียนในโลก
Code point ของ “ก” คือ 0E 01 ถ้าใช้ UTF-8 “ก” จะได้ E0 B8 81

## Slide 31
Code point ของ “ก” คือ 0E 01 ถ้าใช้ UTF-8 “ก” จะได้ E0 B8 81 11100000 10111000 10000001
E0 B8 81
ด้านบนของตาราง unicode เป็นภาษาอังกฤษ จะได้ UTF-8 ที่สั้นเพียง 1 byes ใช้ที่เก็บน้อยสุด
บน Linux สร้างไฟล์ a.txt มีตัวอักษร ก od -x --endian=big a.txt
0000000 e0b8 810a
0000004
0a คือ Line Feed (LF)
ภาษาไทยใช้ที่เก็บ 3 bytes ต่อตัวอักษร

## Slide 36
IEEE 754 เก็บจำนวนที่มีค่ามาก ๆ ได้ โดยยอมให้คลาดเคลื่อนได้ https://www.h-schmidt.net/FloatConverter/IEEE754.html
1016
ห้ามใช้ float/double เก็บจำนวนเงิน

## Slide 38
-