## Slide 1
พีชคณิตแบบบูล ตั้งชื่อตามนักคณิตศาสตร์ (George Boole)
ลอจิกเกต เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ประมวลผลข้อมูลที่เป็นดิจิทัล (0/1)
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2567

## Slide 2
Two-Valued Boolean Algebra
จากซ้ายไปขวาคือ AND, OR, NOT ใช้ ● แทน AND ใช้ + แทน OR

## Slide 3
Distributive Law

## Slide 4
สัจพจน์ (postulate) - ข้อความเบื้องต้นที่ยอมรับกันว่าจริงโดยไม่ต้องพิสูจน์
x ต้องเป็นจริง หรือ yz ต้องเป็นจริงทั้งคู่

## Slide 5
Boolean Functions

## Slide 9
Simplify the following Boolean functions to a minimum number of literals.
พิสูจน์ยังไงว่าใช้ duality จากข้อ 4 (เปลี่ยน × เป็น + และเปลี่ยน + เป็น ×) แล้วจะได้คำตอบถูกต้อง
ใส่ not ทั้งสองข้างของข้อ 4 แล้วใช้ DeMorgan Law
เปลี่ยน x, y, z เป็น x’, y’, z’ และเปลี่ยน x’, y’, z’ เป็น x, y, z (ตัวแปร x, y, z ในข้อ 4 และ 5 เป็นคนละตัวแปรกัน)
x กับ x’ แค่บอกว่าต้องมีค่าตรงข้ามกัน จะสลับ x กับ x’ ก็ได้

## Slide 10
Complement of a function

## Slide 12
เปลี่ยน AND เป็น OR เปลี่ยน OR เป็น AND
ใช้ DeMorgan ก็ได้ผลลัพธ์เหมือนกัน

## Slide 13
Minterms and Maxterms

## Slide 14
Sum of Minterms

## Slide 15
Product of Maxterms
หา complement ก่อน ดูจากช่องที่เป็น 0 ใน Truth Table
ตก M3 = (x + y’ + z’)

## Slide 16
Boolean functions ใดใดเขียนเป็น sum of minterms ได้

## Slide 17
Boolean functions ใดใดเขียนเป็น product of maxterms ได้

## Slide 18
Sum of minterms and product of maxterms are “canonical forms.”
Boolean functions ใดใดสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของ sum of minterms หรือ product of maxterms ได้
เป็นที่ยอมรับ ถูกต้องตามบัญญัติ (ศาสนา)

## Slide 19
Conversion between Canonical Forms

## Slide 20
Inverse 2 ครั้ง - เลือก 0 แทน 1 - ใช้ De Morgan Law

## Slide 21
Standard Forms
ในแต่ละ literal ไม่ต้องเขียนตัวแปรทั้งหมด
Non-standard form

## Slide 22
Two-level implementation is less delayed.
Non-canonical form!
Non-canonical form!
Three-level implementation
Two-level implementation

## Slide 23
Logic Operations

## Slide 26
Transistors

## Slide 27
ในการผลิตไมโครโพรเซสเซอร์โดยปกติจะใช้เทคโนโลยีการออกแบบที่เรียกว่า complementary metal–oxide–semiconductor หรือ CMOS หลักการออกแบบคือ P-channel MOSFET 1 ตัวจะคู่กับ N-channel MOSFET 1 ตัวเสมอ และในขณะที่ตัวใดตัวหนึ่ง on อีกตัวหนึ่งจะต้อง off จะกินไฟเฉพาะช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่าง on และ off เท่านั้น ทาให้ CMOS กินไฟน้อยมาก และไม่เกิดความร้อนมากนัก

## Slide 28
Digital Logic Gates
fan-in
fan-out
เกตจะทำงานได้ช้าลง

## Slide 29
ใช้เวลาเดินสายไฟไกล ๆ
แรงดันจะตก ต้องใช้ buffer ช่วย

## Slide 30
Universality
“Only NAND gates are needed to build all other gates.”
Exercise - สร้าง Inverter จาก NAND
- สร้าง AND จาก NAND - สร้าง OR จาก NAND - สร้าง NOR จาก NAND

## Slide 31
อ่านเรื่องสารกึ่งตัวนำ และทรานซิสเตอร์
Double click เพื่อเปิดเอกสาร

## Slide 33
โบรอน
ฟอสฟอรัส

## Slide 34
เหมือนมีฟองน้ำผุด จากด้านซ้ายไปขวา

## Slide 36
P-channel MOSFET ก็อธิบายในทำนองเดียวกัน แต่กลับกันคือ ให้แรงดันต่ำ (0V) ที่ Gate กระแสจะไหลจาก Source ไป Drain
แรงดันที่ gate จะดึง electron ไปใต้ gate ส่วน hole จะถูกผลักลงไปอยู่ด้านล่าง ทำให้บริเวณใต้ gate มีสภาพเป็น N-type silicon
https://www.youtube.com/watch?v=rkbjHNEKcRw

## Slide 37
Transistors

## Slide 38
Robert Noyce (the Founder of Intel)
เป็นผู้คิดค้น integrated circuit (IC) ไม่ต้องผลิต transistor เป็นตัว ๆ แล้วนำมาประกอบกันเป็นวงจร แต่เชื่อม transistor ให้เป็นวงจรในขั้นตอนการผลิตเลย
สิทธิบัตรร่วมกับ Jack Kilby (Texas Instrument)
End 1978

## Slide 39
https://www.youtube.com/watch?v=Q5paWn7bFg4

## Slide 40
(CPU) Die
อยู่ในนี้
(CPU) Socket

## Slide 41
Level of Integration
Small-scale integration (SSI)
Medium-scale integration (MSI)
Large-scale integration (LSI)
Very-large scale integration (VLSI)

## Slide 42
Small-Scale Integration (SSI) Medium-Scale Integration (MSI)
ประมาณ 3 cm

## Slide 43
Large-Scale Integration (LSI)
Intel 4004

## Slide 44
Very Large-Scale Integration (VLSI)

## Slide 45
Ultra Large-Scale Integration

## Slide 46
Gordon Moore (Intel)
The ‌M1‌ Max is equipped with 57 billion transistors and it is built on a 5-nanometer process. Intel doesn't disclose transistor count anymore. A typical atom is anywhere from 0.1 to 0.5 nanometers in diameter. DNA molecules are about 2.5 nanometers wide.

## Slide 47
LogicSim
http://www.cburch.com/logisim
Windows
jre-8u351-windows-x64.exe logisim-win-2.7.1.jar
Mac
ติดตั้ง JRE 8
logisim-win-2.7.1.jar

## Slide 48
LogicWorks
อ่านคู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษ
Windows: https://cache111.com/me/2301274/LogicWorks5.zip
Mac: https://mac.softpedia.com/get/Math-Scientific/LogicWorks.shtml

## Slide 49
LogicLy
https://logic.ly

## Slide 50
CircuitVerse
https://circuitverse.org