## Slide 3
Trends
Faster & cheaper
More intelligent – quality of service, network management & security
The internet, the web, and associated applications “everything over IP”
Mobility & cloud computing

## Slide 4
Data Transmission and Network Capacity Requirements
The Emergence of High-Speed LANs
Hub, Switch, Router https://www.youtube.com/watch?v=Ofjsh_E4HFY

## Slide 5
A Communications Model

## Slide 6
Local Area Network (LAN)
The concept of “integration”
LAN (Ethernet)
  Token ring (obsolete)
  Ethernet hub/switch
Wireless LAN (WLAN)
  Wi-Fi

## Slide 7
Wide Area Network (WAN)
Circuit Switching
Packet Switching
Frame Relay สับรางเหมือนรถไฟ
Asynchronous Transfer Mode (ATM) รถไฟยาวเท่ากันหมด
ถ้าเป็นแบบ synchronous ก็เป็น time division ซึ่งประสิทธิภาพด้อยกว่า
https://www.youtube.com/watch?v=0dU1am2u1Jw
Note:
Circuit Switching = customers pay for leased lines
Packet Switching = customers pay as they go (sharing)
Relay = avoid fully connected
Frame Relay = flow the frames through relays
      no overheads, no error checks, fast
WAN providers design the structure of network and manage the relay switches.
ATM = fixed-length cells (frames)
easy for hardware implementation, fast switching
Relay ถ้ามีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวด จะดึง COMMON ลงมาแตะกับ NO

## Slide 8
Circuit Switching

## Slide 9
Packet Switching
ไม่เรียงลำดับ
Header ต้องมีข้อมูลอะไรบ้าง ปลายทาง, ลำดับที่, ฯลฯ

## Slide 10
Frame Relay / ATM
Physical connection changes real-time (no prior setup)
Frame Relay เหมือนรถไฟความเร็วสูงที่ไม่มีคนขับ รถไฟก็คือ data packet เมื่อปล่อยลงไปใน frame relay network แล้ว มันจะวิ่งไปข้างหน้าเท่านั้น แต่ network นี้มีซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่ควบคุมการสับรางให้รถไฟวิ่งไปถึงเป้าหมาย โดยไม่ชนกัน

## Slide 11
  Frame relay ทำงานแบบ synchronous
    รถไฟ = frame
    ที่เวลา t = 1, 3, 5, … นาย ก มีสิทธิใช้รางรถไฟ
    ที่เวลา t = 2, 4, 8, … นาย ข มีสิทธิใช้รางรถไฟ
    การใช้ประโยชน์ (utilization) ไม่ดี
  ATM ทำงานแบบ asynchronous !!!
    รถไฟ = cell
    ซอฟต์แวร์ที่ควบคุม network ต้องฉลาดมาก
    รถไฟทุกขบวน ต้องยาวเท่ากัน
    การใช้ประโยชน์ (utilization) ดี
Synchronous vs. Asynchronous

## Slide 12
ATM
ถ้ารถไฟทุกขบวน (data packet) มีความยาวเท่าๆ กัน จะควบคุมการสับรางได้ง่ายกว่า
ถ้ารถไฟสีแดงสั้น ให้รถไฟสีน้ำเงินไปข้างบน (ถึงเร็วกว่า) ถ้ารถไฟสีแดงยาว ให้รถไฟสีน้ำเงินไปข้างล่าง (เลี่ยงการชน)
Frame Relay เป็น high-speed network เพื่อให้ส่งข้อมูลได้เร็ว จะไม่มีการเปิดดู header ว่า packet ยาวเท่าไหร่
จะรู้แค่ว่าหัวขบวนรถไฟอยู่ตรงไหน ไม่รู้ว่ารถไฟยาวเท่าไหร่
Destination

## Slide 13
The Internet
Note:
A router can connect two or more networks.
Every host (end system) has a unique IP address, e.g. 161.200.126.13 is my PC.
A host can send data to another host anywhere on the Internet.
The data is split into IP datagrams / IP packets.

## Slide 14
Internet Architecture

## Slide 17
An Example Configuration