## Slide 3
Concept and Terminology
Guided media (wired)
  Twisted pair
  Coaxial cable
  Optical fiber
Unguided media (wireless)
  Air
  Seawater
  Vacuum
Direct link
Point to point
Simplex, half duplex, full duplex (US)

## Slide 4
Frequency, Spectrum, and Bandwidth
Electromagnetic signals
Time Domain Concepts
  Analog signal vs. Digital signal

## Slide 5
Frequency, Spectrum, and Bandwidth
Periodic signal
Aperiodic signal
Sine wave
  Peak amplitude
  Frequency
  Period
  Phase
T คือ คาบ หรือ period

## Slide 6
Frequency, Spectrum, and Bandwidth
ให้นิสิตตอบว่า , , มีค่าเท่าใด

## Slide 7
Frequency, Spectrum, and Bandwidth
ถ้าเป็นยุโรปที่ใช้ไฟฟ้าบ้าน 230 v. จะมี peak voltage และ supplied frequency เท่าใด?

## Slide 8
Root Mean Square (RMS)
ให้ f(t) เป็น A sin(t) จะได้ 0.707A

## Slide 9
It can be shown, using a discipline known as Fourier analysis, that any signal is made up of components at various frequencies, in which each component is a sinusoid. By adding together enough sinusoidal signals, each with the appropriate amplitude, frequency, and phase, any electromagnetic signal can be constructed.
Fourier Analysis

## Slide 10
Frequency, Spectrum, and Bandwidth
Frequency domain concepts
Harmonic frequency
Fundamental frequency
Period = Period ของ fundamental frequency
Sum of two frequencies

## Slide 11
Frequency, Spectrum, and Bandwidth
s(t) specifies the amplitude of the signal at each instant in time.
s(f) specifies the peak amplitude of the constituent frequencies of the signal.
Spectrum / Absolute bandwidth = 3f – f = 2f
Infinite bandwidth
Effective bandwidth (พลังงานส่วนใหญ่อยู่บริเวณนี้)
Frequency domain

## Slide 12
DC Components
Not centered at zero
Time Domain
Frequency Domain

## Slide 13
Relationship between Data Rate and Bandwidth
More bandwidth
ผู้ส่งส่ง square wave มา

## Slide 14
Relationship between Data Rate and Bandwidth

## Slide 15
Relationship between Data Rate and Bandwidth
0
1
0
1
F = 1, 3, 5 MHz B = 4 MHz
R = 2 Mbps
สมมติว่า fix วงจรที่จะสร้าง square wave ไว้เป็น f + 3f + 5f

## Slide 16
Relationship between Data Rate and Bandwidth
0
1
0
1
F = 2, 6, 10 MHz B = 8 MHz (เพิ่ม 2 เท่า)
R = 4 Mbps (เพิ่ม 2 เท่า)

## Slide 17
Relationship between Data Rate and Bandwidth
0
1
0
1
Bandwidth เท่าเดิม แต่จะเพิ่ม Data Rate คุณภาพสัญญาณแย่ลง
F = 2, 6 MHz (10 MHz เกิน bandwidth) B = 4 MHz (เท่าเดิม)
R = 4 Mbps (เพิ่ม 2 เท่า)

## Slide 18
Relationship between Data Rate and Bandwidth
Fix Data Rate ไว้ เพิ่ม Bandwidth คุณภาพสัญญาณจะดีขึ้นเรื่อยๆ
1 เท่าของ bit rate สัญญาณดี
2 เท่าของ bit rate สัญญาณดีมาก
0.5 เท่าของ bit rate สัญญาณพอใช้ได้

## Slide 19
Analog and Digital Data
Analog = continuous
Digital = discrete
Analog vs. Digital
1,000 เท่า
-40 dB = 10,000 เท่า
000
001
010
111
Discretize แล้วส่งทีละบิต
Analog เช่น เสียงพูดของมนุษย์
ในรูปสัญญาณ analog ข้างบนต้องส่ง 000 100 110 101 100 110 111 …

## Slide 20
dB = 10 log10 (Power Ratio)

## Slide 21
Analog and Digital Data
The principal advantages of digital signaling are that it is generally cheaper than analog signaling and is less susceptible to noise interference. The principal disadvantage is that digital signals suffer more from attenuation than do analog signals.
ความถี่สูงจะมี attenuation มากกว่า

## Slide 22
Voice Data

## Slide 23
Video Data
สาระสำคัญมีแค่นี้ ปัจจุบันไม่มีใครใช้ Analog TV แล้ว ใช้ Digital TV แทน

## Slide 24
black
white
Min. resolution = 450 ในเวลา 52.5 us

## Slide 25
Video Data

## Slide 26
กรณี worst case ที่ต้องใช้ความถี่สูงสุดคือ แสดงจุดขาวดำสลับกัน
1 จุดบนจอภาพ
ระดับ ความเข้ม
Frequency = 4.2857 MHz Bandwidth = 4 MHz
ประมาณ 8 ล้านจุดต่อวินาที
0.5 เท่าของ 8 ล้านจุด เพื่อประมาณค่า square wave

## Slide 27
เช่น กดปุ่มคีย์บอร์ดแล้วได้ ASCII code

## Slide 28
CODEC = CODER + DECODER
Data and Signals

## Slide 29
Analog and Digital Transmission
Data เป็น
Signal ที่ส่งเป็น
Signal เป็น
Transmission เป็น
เช่น เอาเพลงใน CD/DVD ไปส่งผ่านวิทยุ AM/FM ถ้าส่งไกลๆ ต้องมี repeats แต่จะนำ noise มาด้วย
Analog Transmission สัญญาณจะเพี้ยน ไม่มีทาง recover กลับมา ให้เหมือนเดิมได้ ปกติจะเอาไว้ส่งสัญญาณ analog เท่านั้น เช่น เสียงพูดในสายโทรศัพท์
อธิบายยาก !!!

## Slide 30
Which is the preferred method of transmission?
อ่านเอง !!!

## Slide 31
Synchronous Transmission
ผู้ส่งและผู้รับมีนาฬิกาที่เวลาตรงกัน
ผู้ส่งปล่อยสัญญาณนาฬิกาออกมาด้วย ใช้ได้ดีกับระยะทางสั้นๆ เท่านั้น
ผสมสัญญาณนาฬิกาไปกับข้อมูล เช่น Manchester encoding
ใส่ preamble ข้างหน้า และ postamble ข้างหลัง frame

## Slide 32
Asynchronous Transmission
The strategy with this scheme is to avoid the timing problem by not sending long, uninterrupted streams of bits. Instead, data are transmitted one character at a time, where each character is 5 to 8 bits in length. Timing or synchronization must only be maintained within each character; the receiver has the opportunity to resynchronize at the beginning of each new character.
Bit Stream (BS)
BS
Sync
BS
Sync
BS
Sync
BS
Sync
Synchronous
Asynchronous

## Slide 33
Transmission Impairment
Attenuation and attenuation distortion
Delay distortion
Noise

## Slide 34
Attenuation

## Slide 35
Attenuation

## Slide 36
Characteristics
อธิบายใน slide ถัดไป
รูปนี้อธิบาย attenuation distortion

## Slide 37
Delay Distortion
ใน mobile เกิดจาก multi-path propagation
ไม่เกิดในอากาศ แต่ใน mobile มี ISI ได้

## Slide 38
1 bit (symbol) ต้องกว้างๆ หน่อย เผื่อ Delay Distortion ดังนั้น Bit Rate จะสูงมากไม่ได้
ความถี่ที่เป็น component ของ symbol ข้างๆ อาจจะเข้ามารบกวนเนื่องจาก delay

## Slide 39
Noise
Thermal noise / white noise
Intermodulation noise
Crosstalk
Impulse noise

## Slide 40
Bandwidth ยิ่งกว้าง noise ยิ่งมาก
หน่วย
Noise ในสายถูกจำกัดด้วย bandwidth เพราะความถี่ที่อยู่นอก bandwidth ที่สายจะรับได้ มันเข้ามารบกวนไม่ได้

## Slide 41
Intermodulation Noise
Crosstalk
2 * 8,000 – 4,000 = 12,000 ทำไมไปรบกวนที 12K Hz เรื่องนี้ติดไว้ก่อน

## Slide 42
Impulse Noise
อันตรายกับ digital มากกว่า analog

## Slide 44
Channel Capacity
ปัจจัยที่มีผลกับ channel capacity

## Slide 45
Nyquist Bandwidth
Noise free !

## Slide 46
Signal-to-Noise Ratio (SNR)
Best possible !
สมการนี้ใช้กับกรณีที่มี noise

## Slide 48
The Expression
พลังงานที่ ใช้ส่ง 1 บิต
กำลังส่ง (Watts)

## Slide 49
กำลังส่ง

## Slide 50
B = bandwidth
C = channel capacity