## Slide 5
Why?
absorption characteristics of the glass material used in fibers

## Slide 6
Twisted Pair

## Slide 7
Twisted Pair
Thickness 0.4 – 0.9 mm.
Analog and digital data (telephone, modem, in buildings).
Analog amplifier every 5 – 6 km.
Digital repeater every 2 – 3 km.
Pairs are manufactured with a unique and precise twist rate that varies from pair to pair within a cable (immune to interference).
#twists per cm (the tighter the twisting, the higher data rate).
Analog bandwidth, point-to-point, 1 MHz (n voice channels).
Digital data rate, point-to-point, a few Mbps.
Unshielded twisted pair (UTP), 4 pairs in jacket.
Shielded twisted pair (STP), each pair is shielded, low interference.
เหมือนวนถ่ายเอกสารซ้ำ n ครั้ง
เหมือนวนก็อปปี้ซ้ำ n ครั้ง

## Slide 9
Insertion Loss (ในสายไฟ)
Pc
Pr
Pt
Near-End Crosstalk (จากสายอีกเส้น)
Pr / Pc
Pt
ACR ต้องเป็นบวก

## Slide 10
ACR เป็นลบ ใช้ crosstalk cancellation

## Slide 11
Coaxial Cable

## Slide 12
A wider range of frequencies (higher bandwidth).
Diameter 1 – 2.5 cm, analog and digital data.
Applications: TV, long telephone lines, computer system links, LAN.
Carrying 10,000 voice channels simultaneously using FDM.
Shielded, concentric construction, less susceptible to interference and crosstalk.
Coaxial Cable

## Slide 13
Optical Fiber

## Slide 14
Optical fiber strand
  Core: glass or plastic (8 – 62.5 m).
  Cladding: glass or plastic with different optical properties (125 m).
  Buffer coating: protection from physical damage.
Fiber optic cable (one to hundreds of fibers inside).
Applications: long distance, 20,000 – 60,000 voice channels.
Many advantages: greater capacity, small size and light weight, lower attenuation, electromagnetic isolation, greater repeater spacing.
Optical Fiber

## Slide 15
Optical Fiber
1 fiber ใช้ส่งสัญญาณไปทางเดียว
1014 – 1015 Hz

## Slide 16
Multipath propagation
ต้องเว้นระยะห่างระหว่าง pulse ใช้ส่งข้อมูลในระยะทางสั้นๆ
ไม่มี multipath propagation ใช่ส่งข้อมูลระยะทางไกล
ทำรูตรงกลางให้เล็กๆ ขนาด wave length ให้เหลือ path เดียว
higher refractive index at the center makes the light rays moving down the axis advance more slowly than those near the cladding
ตรงกลางเดินทางช้ากว่า เลยรอขอบๆ ด้วย

## Slide 18
Wireless Transmission
Microwave frequencies (1 – 40 GHz).
Highly directional beam is possible.
Radio range (30 MHz – 1 GHz) is suitable for omnidirectional apps.
Infrared (3x1011 – 2x1014 Hz) for confined area.
ใช้พลังงานมาก Omni ไม่ไหว

## Slide 19
Antennas

## Slide 20
TV, มือถือสมัยก่อน
Satellites

## Slide 21
Global Positioning System (GPS)
https://www.youtube.com/watch?v=BqjpQZqykKA