## Slide 1
Analog vs. Digital
Analog
Digital
ถ้าจะส่งข้อมูลแบบ Analog เลือกวิธีเข้ารหัสทางซ้าย ถ้าจะส่งข้อมูลแบบ Digital เลือกวิธีเข้ารหัสทางขวา

## Slide 2
Noise
นิสิตส่วนใหญ่เลือกที่จะส่งข้อมูลผ่านสายแบบ digital ก็ถือว่าใช้ได้ เพราะส่งสัญญาณผ่านสายสั้นๆ attenuation ไม่มาก แต่ถ้าสายยาวมากๆ หรือส่งแบบ wireless อาจจะไม่เหมาะ เพราะ attenuation ของ square wave จะสูงมาก
สัญญาณที่ส่งออกมา (wav)
สัญญาณที่รับได้ (wav)
มี Noise ในสัญญาณที่รับได้ !!!
สร้างไฟล์ .wav แล้วเล่นออกลำโพง
อ่านจากไมโครโฟนมาสร้างไฟล์ .wav

## Slide 3
Filtering Method: Median Filter
Before
After
ใช้ median ของจุดเดิม + n จุด ทางซ้าย + n จุดทางขวา (2n + 1 จุด)
Median ของ +1 +1 -1 +1 +1 คือ +1
พยายามเอา noise ออกไปให้หมดก่อน ขั้นต่อไปจะง่าย !!!
Noisy data

## Slide 4
สมมติว่าเข้ารหัสข้อมูลด้วย NRZ-L
ข้อมูลส่งผ่านสาย AUX
ให้เขียนโปรแกรมเพื่อวิเคราะห์สัญญาณที่รับได้ แล้วแปลงเป็นบิตข้อมูล มีปัญหาที่นิสิตต้องคิดคือ
ผู้รับจะไม่มีทางรู้ว่าบิตแรกเริ่มต้นที่ตรงไหน (ที่เวลาเท่าใด)
ใช้วิธีเข้ารหัสแบบไหน จะเขียนโปรแกรมง่ายกว่า ใช้ Biopolar-AMI, Manchester หรือ วิธีเข้ารหัสอื่นๆ จะเขียนโปรแกรมง่ายกว่า NRZ-L หรือไม่
ใช้ Error Detection หรือ Error Correction เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ข้อนี้เป็น optional นะครับ จะทำหรือไม่ทำก็ได้