## Slide 1
Mass-Storage Structure
รูปใน textbook เข้าใจยาก
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2567

## Slide 2
รูปจากอินเทอร์เน็ต
Platter Disk arm
Tracks
Sectors
Cylinder
Rotations per minute (RPM)
54k 72k 10k 15k
Transfer rate
Positioning time
Random-access time
Seek time
Rotational latency
Head crash
Removable
Effective transfer rate
Nonvolatile memory (NVM)
Solid-state disk (SSD)
USB drive

## Slide 3
https://notebookspec.com/seagate-will-have-50tb-hdds-by-2026-18tb-and-20tb-launch-in-2020/501531/

## Slide 4
Modern disk drives = large one-dimensional array of logical blocks.
A logical block is the smallest unit of transfer.
The size of a logical block is usually 512 bytes (from factory),
but can be low-level formatted to 1024 bytes (less header and trailer, but more internal fragmentation).
Constant linear velocity - CD-ROM, DVD-ROM
Constant angular velocity - hard disk
Magnetic tapes ใช้ backup ข้อมูลเท่านั้น
ความเร็วเชิงเส้น (m/s) คงที่ เวลาหัวอ่านเลื่อนเข้าไปอ่านข้อมูลที่ track ข้างใน แกนจะหมุนเร็วขึ้น (rpm) เพื่อให้ความเร็วเชิงเส้นคงที่
ใช้ความเร็วรอบ (rpm) คงที่เสมอ เปลืองไฟ
data density decreases in outer tracks
Header
Data (512 bytes)
Trailer
Block (sector)

## Slide 5
Magnetic Tapes เป็นแบบ sequential access จุได้ถึง 580 TB
เหมาะกับ data backup ที่ต้องเก็บข้อมูลไว้เป็นเวลานานหลายปี
https://interestingengineering.com/innovation/new-magnetic-tape-delivers-a-record-580tb-storage-capacity

## Slide 6
M.2 = 22 millimeters wide and 60 mm or 80 mm long

## Slide 7
NVM = controller + flash NAND die semiconductor

## Slide 8
Flash Translation Layer (FTL)
1 page = 4KB และ 1 block = 128 pages เขียนได้แค่ทีละ page และเขียนทับ page เดิมไม่ได้ ต้องลบก่อน แต่ต้องลบทั้ง block
ถ้าเขียน (อัปเดต) page เดิมซ้ำ ๆ จะต้องใช้ page ใหม่เสมอ พอหมด block ก็ต้องขึ้น block ใหม่ ทำให้ block หมดไปเร็วมาก จะลบ invalid page ก็ไม่ได้ เพราะใน block มี valid page ปนอยู่ด้วย (รูปข้างบน)
Garbage collector จะทำงานเป็นระยะ ๆ โดยอ่าน valid page จาก block หนึ่งขึ้นมา แล้วนำไปเก็บไว้ใน over-provisioning space เพื่อจะได้ลบ block นั้นได้ (ต้องลบทีเดียวทั้ง block)
Wear leveling เอา block ที่โดนลบน้อยครั้งที่สุดมาใช้ก่อน เพื่อให้สึกหรอเท่า ๆ กัน
เลเยอร์ (layer) ข้างบน เช่น OS จะมองเห็นแค่ valid page เท่านั้น

## Slide 9
https://www.seagate.com/as/en/tech-insights/ssd-over-provisioning-benefits-master-ti/
SSD Over-Provisioning And Its Benefits
Many people are blissfully unaware that one gigabyte (GB) is precisely 1,000,000,000 bytes, and one gibibyte (GiB) is precisely 2^30 = 1,073,741,824 bytes, or about 7.37% more than a GB. Many people are also blissfully unaware that storage is properly measured in gigabytes, whereas memory is properly measured in gibibytes. Even though SSDs are built from NAND flash memory chips, they are marketed as storage devices, and SSD manufacturers reserve the extra 7.37% of memory space as a provision for background activities such as garbage collection. In practice, an SSD’s performance begins to decline after it reaches about 50% full. This is why some manufacturers reduce the amount of capacity available to the user and set it aside as additional over-provisioning.
Over-provision คือ ให้มาเกินที่จะใช้จริง เวลาซื้อถ้า user data เท่ากัน เช่น 100 GB ต้องดู OP space ว่ายี่ห้อไหนให้มากกว่า

## Slide 10
Volatile Memory
RAM drives / RAM disks สร้างขึ้นโดย OS เมื่อเริ่ม boot ยังหา disk ไม่เจอ
ผู้ใช้สามารถสร้าง RAM drive สำหรับการใช้งานทั่วไปได้
https://linuxhint.com/create-ramdisk-linux/

## Slide 11
Bus Speed
เปรียบเทียบโดยการนำมาวิ่งแข่งกัน

## Slide 15
https://www.youtube.com/watch?v=AO7CNNZmtTw
ใส่แรงดันสูงให้ electron
เข้ามาใน floating gate เอาแรงดันออกแล้ว electron ก็ยังคงค้างอยู่ ใน floating gate
เหมือน transistor แบบ MOSFET แค่เพิ่ม floating gate
ฉนวน
ฉนวน

## Slide 16
https://www.youtube.com/watch?v=r2KaVfSH884

## Slide 17
ใส่แรงดันให้ electron
เข้ามาใน floating gate (tunneling)
ทำบ่อย ๆ isolation layer ตัวล่างจะเสื่อม และโปรแกรมไม่ได้
วิศวกรญี่ปุ่นเรียกว่า flash (cell) เพราะว่ามันลบได้เร็วมาก เหมือนแสง flash ของกล้องถ่ายรูป
https://www.youtube.com/watch?v=AO7CNNZmtTw

## Slide 18
https://www.youtube.com/watch?v=r2KaVfSH884

## Slide 19
https://www.youtube.com/watch?v=AO7CNNZmtTw
ดูคำอธิบาย ในหน้าถัดไป

## Slide 20
1
0
https://www.youtube.com/watch?v=r2KaVfSH884
แรงดัน 3V นี้ ดึงอิเล็กตรอน ให้เข้ามาอยู่ใน n-Channel กระแสจึงไหลผ่านได้
แรงดัน 3V ดึงอิเล็กตรอน ให้เข้ามาอยู่ใน n-Channel ไม่ได้ เพราะติดอิเล็กตรอนใน floating gate

## Slide 21
Disk Attachment
Host-Attached Storage (local I/O port)
  IDE, Serial ATA (SATA)
  SCSI (อ่านว่า scuzzy), FC for high-end workstations
  1 SCSI initiator + 15 SCSI targets per bus
  FC (Fiber channel) FC-AL (arbitrated loop) 126 devices and controllers.
Network-Attached Storage (NAS) บน LAN
Storage-Area Network (SAN) บน private network ใยแก้วนำแสง

## Slide 22
HP 416728-001 300GB Fiber Channel hard disk drive – 15,000 RPM, with fiber channel arbitrated loop (FC-AL-2) protocol
Can be installed into the HP M5314A FC 14 bay disk drive enclosure
Fiber Channel ได้ความเร็วสูงสุด 16 Gb/s หรือ 2 GB/s

## Slide 23
SATA
SATA is a point-to-point serial system. จะต่อพ่วงดิสก์หลาย ๆ ตัว บนสายเส้นเดียวไม่ได้

## Slide 24
1 port พ่วงดิสก์หลายตัวไม่ได้ (ตรงข้ามกับ SCSI ) แต่ใช้ hub หรือ expansion card ได้
SATA Hub
SATA Expansion Card
data
power

## Slide 26
SCSI
มีทั้งแบบ onboard หรือ PCI card

## Slide 27
https://www.techtarget.com/searchstorage/definition/SCSI

## Slide 28
สาย LAN
เหมาะกับการใช้งานตามบ้านหรือองค์กรขนาดเล็ก
กำหนด file system
เช่น NTFS หรือ Ext4
ก่อนใช้งาน
Client หลาย ๆ ตัว
แชร์ไฟล์บน NAS ตัวเดียวได้
ใช้ bandwidth ร่วม
กับ applications

## Slide 29
NAS กับ SAN ต่างกันยังไง ? NAS ให้บริการ file-system space แต่ SAN ให้บริการ free blocks
https://www.youtube.com/watch?v=3yZDDr0JKVc
Packet switching
Circuit switch
ใช้ network protocol สำหรับ storage
เหมาะกับ data center
ใช้ bandwidth แยก
จาก applications
ให้ raw blocks กับ server server ไปกำหนด file system เอง
Thick vs. Thin Provisioning https://www.youtube.com/watch?v=Ks6XgT69ZLc

## Slide 30
NAS
SAN
File System
COMPUTER
COMPUTER
File System 3
file
file
block
block
NAS รวมพื้นที่ดิสก์หลาย ๆ ลูกเข้าด้วยกัน NAS OS เป็นคนสร้าง file system อันเดียว แชร์ให้กับคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่อง (เลือก FS จาก NAS OS)
SAN เอา blocks ของดิสก์ทั้งหมดมาเทรวมกัน แล้วตัดแบ่งให้คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง (ไม่แชร์กัน) COMPUTER OS เป็นคนสร้าง file system (เลือก FS จาก COMPUTER OS)
COMPUTER
COMPUTER
COMPUTER
File System 2
COMPUTER
File System 1
File system (FS) = data structure ที่ใช้ในการเก็บ files และ block
LAN
Fiber Optics

## Slide 31
THICK
THIN
Disk 500 GB
ใช้จริง 10 GB
SAN จะให้พื้นที่ดิสก์เท่าที่ใช้เก็บข้อมูลจริง ทำให้มีพื้นที่เหลือไปสร้าง VM เพิ่มได้ คิดค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนพื้นที่ แต่ถ้าปริมาณข้อมูลเพิ่มขึ้น ต้องหาดิสก์มาเพิ่มให้ทัน ต้องมีสถิติการใช้งานของลูกค้า Thick ได้ vm 4 ตัว Thin ได้ vm 200 ตัว
นิยมใช้กับ SAN และ VM ผู้ให้บริการ cloud นิยมทำ thin-provisioning แต่ถ้าเราเป็นลูกค้าควรจะเซ็นสัญญาแบบ thick-provisioning

## Slide 32
Disk Scheduling
FCFS scheduling
SSTF scheduling
SCAN scheduling
C-SCAN scheduling
LOOK/C-LOOK scheduling
Note:
FCFS = First Come First Serve
SSTF = Shortest Seek Time First
C = Circular

## Slide 33
(cylinder ดูรูปในหน้าแรก)
หยุดอ่าน
หยุดอ่าน
หยุดอ่าน
วิ่ง
วิ่ง
FCFS

## Slide 34
Going back and forth
ชนขอบ
SCAN
C-SCAN คือไม่ต้องวิ่งไปชนขอบ คล้าย ๆ กับลิฟต์

## Slide 35
Service only in one direction (left to right)
provide more uniform wait time
ชนขอบ
ชนขอบ
ถ้ามี request เพิ่มเข้ามาใน queue แบบ SCAN ก็จะ service ตอนวิ่งกลับจากขวามาซ้าย ทำให้ A โชคร้าย เพราะมาก่อน แต่ต้องรอนานมากกว่าจะได้ service
A
C-SCAN

## Slide 36
Disk Management
1. Disk Formatting
  Physical formatting เช่น กำหนด block size เป็น 512 หรือ 1,024 bytes
  Logical formatting เช่น กำหนด partition เป็น drive C: และ D:
Header
Data 512 bytes
Trailer
Metadata
เช่น sector id
ดีหรือเสีย
Logical block 0, 1, 2, 3, 4, … (ที่ OS เห็น) จะถูก map กับ defect-free sector เช่น
Sector 475, 476, 980, 981, 982, …
Error-correcting code (ECC)
Read:
disk controller คำนวณ code ใหม่ และเช็คว่าตรงกับ code ใน trailer หรือไม่ ถ้าไม่อาจจะลองพยายามอ่านใหม่อีกครั้ง ถ้าเกิน n ครั้งไม่สำเร็จจะ error Write: disk controller คำนวณ code ใหม่ และเขียนทับลงใน trailer
Soft Error:
สามารถ recover ได้จาก ECC Hard Error: ไม่สามารถ recover ได้จาก ECC
(bad sector)
Block (sector)

## Slide 37
Disk Management
Boot Block
3. Bad Blocks
Logical Formatting
Booting steps:
โหลด first program (BIOS) จาก ROM
First program จะไปอ่าน boot code จากใน MBR
Boot code จะอ่าน partition table ได้และต้องรู้ว่าไปโหลดโปรแกรมต่อไป มาจาก partition ใด
โหลด OS kernel จาก boot partition
MBR พัฒนาไปเป็น GPT GPT = GUID Partition Table
BIOS พัฒนาไปเป็น UEFI
Used sectors
Spared sectors
Bad sectors (from factory)
MBR = master boot record

## Slide 38
Swap-Space Management (swapping = paging)
อยู่บน file system1 (แชร์, ขยายได้)
หรือ
raw partition2
(perf ดีกว่า, contiguous)
Windows XP ใช้แบบแรก
มี page file
Linux ใช้ แบบ 2
มี swap partition (หรือจะใช้ file sys ก็ได้)

## Slide 39
RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks)
Error detection (parity bit)
1
1
0
1
1
Even parity
SEND
RECEIVE
1
?
0
1
1
Even parity
Error detected, need retransmission (ผิดได้ไม่เกิน 1 บิต หรือจำนวนคี่)
disk เสีย 1 ตัว rebuild data ได้

## Slide 40
Stripping
10
9
8
2
1
7
2
8
3
6
1
9
4
10
5
7
6
5
4
3
Data striping (bit/byte/block)
RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks)
Disk 1
Disk 2
Disk 3
Disk 4
Disk 5
ไม่มี redundant แต่ทำให้อ่านเขียนข้อมูลได้เร็วขึ้น

## Slide 41
RAID0
RAID1
Stripping ทำให้อ่านเขียนได้เร็วขึ้น
ป้องกัน disk ตัวใดตัวหนึ่งเสีย
แต่ถ้าเสียพร้อมกันทั้งสองตัวก็ช่วยไม่ได้
pair
Mirroring มีข้อมูลซ้ำกัน 2 ชุด อ่านได้เร็วขึ้น ป้องกันการเสียหายของ disk ตัวใดตัวหนึ่ง

## Slide 42
RAID5
RAID6
Distribute parity blocks Reduce the workload of P-disk
เพราะทุกครั้งต้องเขียน P-disk ไม่งั้น P-disk จะเสียก่อน
P + Q redundancy scheme Allow multiple disk failures
RAID controller ดี ๆ จะทำ HOT SWAP และ HOT SPARE ได้
อ่านเพิ่มเติม http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_RAID_levels

## Slide 43
RAID 1+0 (more tolerant than RAID 0+1)
Photo from Fujitsu
ทน disk เสียได้มากที่สุด 4 ตัว
และรับได้หลาย combination ด้วย
ขออย่าให้เป็น disk ตัวที่คู่กัน
http://decipherinfosys.wordpress.com/2008/01/15/difference-between-raid-01-vs-raid-10/

## Slide 44
RAID 1+0 vs. 0+1
A
B
C
D
A
B
C
D
A’
B’
C’
D’
A
B
C
D
A’
B’
C’
D’
Striping
Striping
Mirroring
ฝั่ง 1
ฝั่ง 2
ทน disk เสียได้มากที่สุด 4 ตัว และต้องอยู่ฝั่งเดียวกันหมด ถ้ามี disk เสียทั้งสองฝั่ง แม้เพียงฝั่งละตัว ก็จะทำงานต่อไม่ได้

## Slide 45
  กำหนดให้มี disk ทั้งหมด 8 ตัว และความน่าจะเป็นที่ disk ตัวหนึ่งจะเสียหลังจากใช้งาน
  ไประยะเวลาหนึ่งเท่ากับ 0.001 จงแสดงการคำนวณความน่าจะเป็นที่ RAID 1+0 จะเสีย จนทำงานต่อไม่ได้ และแสดงการคำนวณของ RAID 0+1 ด้วย
ต้องเสียทั้ง 2 ตัว
มีตัวใดตัวนึงใช้ได้
RAID1+0 ใช้งานไม่ได้ (มีดิสก์อย่างน้อย 1 คู่ที่ mirror กันเสีย)
ต้องดีทั้ง 4 ตัว
stripping
stripping
มีตัวใดตัวหนึ่งเสีย

## Slide 46
Linux OS (NAS) ใช้ disk ขนาดใดผสมกันก็ได้ ขยายความจุได้ง่าย ซื้อ disk มาเพิ่ม

## Slide 48
Disk Group (RAID)
Disk Group (RAID)
Disk Group (RAID)
Disk Group (RAID)
Disk Group (RAID)
Disk Group (RAID)
Disk Group (RAID)
Disk Group (RAID)
Pool A
Pool B
Controller A
Controller B
SAN
Fiber Switch
Disk 1 (pv1)
Disk 2 (pv2)
OS จะเห็น pool A, B เป็น disk 1, 2 ถ้าไม่ใช้ multipath จะเห็น disk 1, 2 อย่างละ 4 ตัว
ให้ disk1 และ disk2 เป็น physical volume (pv) ชื่อ pv1 และ pv2
pv ก็คือ storage blocks เรากำหนดให้ disk ตัวใดเป็น pv ก็ได้ สร้าง volume group (vg) ชื่อ san-vg = pv1 + pv2 ตัดแบ่ง san-vg ให้เป็น logical volume (lv) หลาย ๆ ตัวได้ OS/VM จะมองเห็น lv เป็น disk สามารถ partition และ format ได้
Server
ถ้าไม่ใช้ SAN จะใช้ Disk1 และ Disk2 ที่เป็น hard disks ก็ได้ แต่จะไม่ทนต่อความเสียหาย ได้ data rate น้อยกว่า SAN และไม่มี multipath
Controller 2 ตัว ทำงานแทนกันได้
Pool เป็น unit ที่ย้ายได้ ระหว่าง SAN

## Slide 49
RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks)
RECEIVE
1
0
0
1
1
1
0
1
2
3
4
5
6
7
XOR
XOR
XOR
ส่งผิด
0
Error correction (Hamming code)
1
0
0
1
1
0
SEND
1,3,5,7
2,3,6,7
4,5,6,7
0
1
1
บิทที่ 110 = 6 ผิด
ถ้าได้ 000 คือไม่มีที่ผิด
ใส่ redundant 3 บิต ต่อข้อมูล 4 บิต