## Slide 1
I/O Systems
port / bus / controller คืออะไร
PC ใช้ SATA
SAS = Serial Attached SCSI SATA = Serial ATA ATA = Advanced Technology Attachment
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2567

## Slide 2
Port
The device communicates with the machine via a connection point, or port - for example, a serial port.

## Slide 3
RJ45
RJ11
สายโทรศัพท์
สาย LAN

## Slide 4
Mini-B
Micro-B
Type-C
Type-A
Type-B

## Slide 5
Thunderbolt 3 (40 Gbps/s)
Thunderbolt 4 (40 Gbps/s) port เหมือน USB-C ทำงานร่วมกับ USB-C device ได้ แต่เอา Thunderbolt device ไปต่อกับ USB-C port ไม่ได้
พอร์ต Thunderbolt เดิมทีเป็นพอร์ตความเร็วสูงที่เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 2011 (พ.ศ. 2554) จากความร่วมมือในการพัฒนาระหว่างบริษัท Apple และ Intel ทำให้ในช่วงแรกของการพัฒนา พอร์ต Thunderbolt จะมีให้ใช้แค่ในอุปกรณ์ของ Apple เท่านั้น

## Slide 6
Bus
A bus is a set of wires and a rigidly defined protocol that specifies a set of messages that can be sent on the wires.
Graphic card
SATA card
PCI = Peripheral Component Interconnect PCIe = PCI express
Expansion bus สำหรับอุปกรณ์ที่ทำงานไม่เร็วมาก เช่น คีย์บอร์ด เมาส์ USB devices
PCIe x16
PCIe x16
wires + protocol

## Slide 7
PCI (Peripheral Component Interconnect) bus
PCIe x 1
ปัจจุบันน่าจะเหลือแค่แบบ Express

## Slide 9
Controller
A controller is a collection of electronics that can operate a port, a bus, or a device.
Controller
จะสื่อสารกับ controller ได้ OS ต้องติดตั้ง device driver

## Slide 10
SATA
SATA Hub
SATA Expansion Card
data
power
power
data

## Slide 11
SCSI
https://www.pctechguide.com/interfaces/scsi-explained-with-pictures
ไม่ต้องใช้ hub หรือ expansion card
มีหลาย device บน bus ได้ ไม่ใช่แบบ point-to-point, เป็นแบบ parallel ไม่ใช่ serial

## Slide 12
SAS = Serial attached SCSI
a point-to-point serial protocol that moves data to and from computer-storage devices such as hard disk drives and tape drives. SAS replaces the older Parallel SCSI (Parallel Small Computer System Interface.
https://en.wikipedia.org/wiki/Serial_Attached_SCSI
ใช้ expander

## Slide 13
เลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณข้อมูลที่มี เช่น USB 3.0 ก็อปปี้ไฟล์ 10TB ใช้เวลา 4 ชั่วโมงครึ่ง
Thunderbolt 5 GB/s
SAS 2.8 GB/s
Giga bytes

## Slide 14
https://community.fs.com/article/10gbase-t-vs-sfp-which-one-is-the-best-option-for-10gbe-data-center-cabling.html

## Slide 15
Synchronous / Asynchronous
ถ้า HW ทำงานเสร็จ ให้ interrupt เพื่อบอกว่าเสร็จแล้ว
รอ interrupt ไปด้วย
ไม่รอ ทำคำสั่งต่อไปเลย
ข้ามเลเยอร์นี้ไป
Blocking
Non-blocking

## Slide 16
C# (IO-bound process, library มี asynchronous method ให้ใช้)
Unhandled exception. System.InvalidOperationException: The stream is currently in use by a previous operation on the stream.
at System.IO.StreamWriter.ThrowAsyncIOInProgress()
at System.IO.StreamWriter.Dispose(Boolean disposing)
at System.IO.StreamWriter.Close()
เกิด error เนื่องจาก Close() ก่อนที่ WriteLineAsync() จะทำงานเสร็จ ถ้าใส่ try ไว้ จะเห็นว่า Close() ไม่ได้ เพราะ write ยังไม่เสร็จ
อ่านเพิ่มเติมเรื่อง promise, async/await https://javascript.info/async-await
ไม่ต้องสร้าง thead

## Slide 17
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Promise https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Promise/then
JavaScript (promise, then, catch)
Task (thread)
อัปเดต UI
อัปเดต UI
JavaScript เป็น single-threaded environment threads จะต้องต่อคิวกันเพื่อรอใช้ CPU ถ้า thread ข้างหน้า block เช่น ดาวน์โหลดไฟล์ใหญ่มาก thread ข้างหลังที่อัปเดต UI จะไม่ได้ใช้ CPU ทำให้ UI ค้าง
เช่น ดาวน์โหลด แบบ async
เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วจะ interrupt ให้ทำ then / catch

## Slide 18
C# (CPU-bound process, แบ่งงานเป็น task ย่อยหลาย ๆ task เอง)
Task (asynchronous)
Parameter (input)
Result (output)
สมมติว่าใช้เวลา 1 วินาที
บน multi-threaded environment asynchronous tasks จะถูกแปลงเป็น threads ให้อัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้อง 1 ต่อ 1 OS จะพิจารณาสร้าง threads จาก #cores และ workload ในขณะนั้น

## Slide 19
ถ้ามีการใช้ await ก็ต้องเติม async
สร้าง task มา 10 tasks แล้วไปทำงานอื่นต่อทันที (ถ้ามี) ไม่รอให้ tasks เสร็จ framework จะสร้าง thread ให้เอง
เก็บผลลัพธ์จากแต่ละ task มารวมกัน
ใช้เวลารัน 1 วินาทีเศษก็เสร็จ เพราะใช้ multi cores/threads