## Slide 1
Chapter 10
4G (OFDM)
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2568

## Slide 2
Time Domain vs. Frequency Domain
Time Domain
Amp. = 3
Amp. = 1

## Slide 3
Time Domain vs. Frequency Domain
0.000000
0.927051
1.763356
2.427051
2.853170
3.000000
2.853170
2.427051
…
=
+
Sampling rate มีหน่วยเป็น Hz (กี่ครั้งต่อวินาที)
Fourier Transform
Frequency Domain
Time Domain

## Slide 4
Discrete Fourier Transform

## Slide 5
Forward DFT vs. Inverse DFT
ความถี่เท่ากัน ต่างกันที่เป็น cosine หรือ sine

## Slide 6
Coding: find ReX[] and ImX

## Slide 7
Coding: convert ReX[] & ImX[] to ReX[] & ImX[]
–
–
คือ amplitude ของ cosine wave ที่มีความถี่ (k/N) × sampling rate
คือ amplitude ของ sine wave ที่มีความถี่ (k/N) × sampling rate
ถ้าอยากเห็นความถี่ f ต้องใช้ sample rate อย่างน้อย 2 เท่าของ f เพราะ k มีค่าได้มากที่สุด N/2
ที่ช่อง k = N/2 คือ ความถี่ sampling rate / 2

## Slide 8
Example
Forward DFT
cosine
sine
f = (k/N) * sampling rate
k = 1
k = 2
y = 3·cos(2π·f1·t) + 2·sin(2π·f1·t) +
4·sin(2π·f2·t)

## Slide 9
Assignment: จงแยกความถี่ของสัญญาณต่อไปนี้ ว่าประกอบด้วยความถี่อะไรบ้าง เป็น cosine และ sine ที่มี amplitude เท่าใด
ข้อมูลอยู่ในไฟล์ Excel (sampling rate = 100 Hz) ดูเฉลยในหน้าถัดไป

## Slide 10
เฉลยจากนิสิต #1

## Slide 11
#2

## Slide 12
#3

## Slide 13
#4

## Slide 14
#5

## Slide 15
#6
ลองตรวจคำตอบ โดยบวก x1 x2 x3 x4 x5 แล้วได้รูปเดิม

## Slide 16
Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
ปริมาณข้อมูลมาก ใช้ subcarriers เดียวไม่พอ ต้องใช้หลาย ๆ sub. ช่วยกันส่งข้อมูล OFDM ใช้กับ DAB, DVB, 4G
แต่ละความถี่อยู่ชิดกันมาก ห่างกันแค่ 15 kHz ทำให้ได้ช่องสัญญาณจำนวนมาก ในระบบ 2G ต้องเว้นระยะมากถึง 200 kHz
เช่น ประมูลความถี่มากว้าง 15 MHz (1,710 - 1,725 MHz หรือ 1,805 - 1,820 MHz)
ระบบ 2G ใช้ FDM ได้ 15 MHz / 200 kHz = 75 channels
ระบบ 4G ใช้ OFDM ได้ 15 MHz / 15 kHz = 1,000 channels (13 เท่า)

## Slide 17
Why OFDM?
สัญญาณคลื่นปล่อยออกมาจากแหล่งกำเนิดเดียวกัน แต่ first ray มาจาก short path ส่วน second ray มาจาก long path (มาถึงช้ากว่า)
ส่วนที่ overlap กัน (มากถึง 40%) จะทำให้เกิด inter-symbol interference (ISI)
Symbol duration ต้องยาวพอสมควร เพื่อให้มีช่วงที่ไม่ overlap กัน
ดังนั้นจะเพิ่ม data rate โดยลด symbol duration ไม่ได้
kbps
kbps

## Slide 18
ใช้ 4 sub-carriers (frequencies) ถ้ารักษา data rate ให้เท่าเดิม symbol duration จะยาวขึ้น 4 เท่า จาก 2.5 s เป็น 10 s
ส่วนที่ overlap กันน้อยลงเหลือไม่เกิน 10% (ส่วนที่ overlap ระหว่าง symbol ที่ต่างกัน - ดูสีที่ต่างกัน)
จะเพิ่ม data rate โดยลด symbol duration ไม่ได้ ก็ใช้วิธีเพิ่มจำนวน subcarrier แทน
หรือไม่ต้องการเพิ่ม data rate ก็เพิ่มจำนวน subcarrier ได้
เพื่อลด inter-symbol interference

## Slide 19
QPSK Spectrum
http://www.etti.unibw.de/labalive/app/spectrumdemo/
1 sub-carrier
ใช้ random data และ QPSK แล้วทำ Forward DFT จะได้รูปนี้
Frequency Domain
ข้อมูลที่เข้ารหัสด้วย QPSK
Time Domain

## Slide 20
f1
f2
f3
3 sub-carriers
Sub-carrier อื่น ๆ จะรบกวนน้อยที่สุด
ตรงที่ f1 สัญญาณแรงสุด

## Slide 21
10 sub-carriers
แต่ละ subcarrier จะอยู่ชิด ๆ กันได้

## Slide 22
ต้องทำ DFT 4 ครั้ง ของช่วงที่ 1, 2, 3, 4 แยกกัน ดูเฉพาะความถี่ที่สนใจ ใช้สูตร sin(A + B) = sin(A)cos(B) + cos(A)sin(B) กรณี 1: f(x) = sin(x + 45) = sin(x)cos(45) + cos(x)sin(45) = sin(x) + cos(x) = (+, +)
กรณี 2: f(x) = sin(x + 135) = sin(x)cos(135) + cos(x)sin(135) = – sin(x) + cos(x) = (–, +)
กรณี 3: f(x) = sin(x + 225) = sin(x)cos(225) + cos(x)sin(225) = – sin(x) – cos(x) = (–,–)
กรณี 4: f(x) = sin(x + 315) = sin(x)cos(315) + cos(x)sin(315) = + sin(x) – cos(x) = (+, –)
ถ้าใช้ QPSK แล้วทำ Forward DFT จะรู้ได้อย่างไรว่าที่ส่งมาเป็นแบบ 1, 2, 3 หรือ 4 เพราะ DFT แล้วจะได้ amp. หรือปริมาณของ cosine และ sine เท่านั้น
1
2
3
4
สาระสำคัญของ OFDM อยู่ที่ Forward DFT ถ้าแยกดูแต่ละความถี่ได้ เห็น +/- ก็จบ

## Slide 23
การทำ digital modulation โดยใช้ Quadrature phase shift keying (QPSK)
แต่ละความถี่ต้องตั้งฉากกัน (orthogonal)
ผู้ส่งทำ Inverse DFT ไม่สร้าง cosine/sine wave ของแต่ละความถี่ แล้วผสมกันในอากาศ ซึ่งไม่มีประสิทธิภาพ เพราะต้องใช้เสาอากาศหลายตัว
ผู้รับต้องทำ Forward Discrete Fourier Transform (Forward DFT)

## Slide 24
4G LTE (Long Term Evolution) eNB = Evolved Node B
eNB คือ Base Transceiver Station
UE = User Equipment
2 ความถี่ (channels)
เป็นสัญญาณ analog รูปเดียว (serial)

## Slide 25
การจัดการความถี่ของ OFDM ที่ Base Transceiver Station (BTS)

## Slide 26
Why 15 KHz for sub-carrier spacing ?
ถ้าลด sub-carrier spacing แล้ว จะเสี่ยงต่อการรบกวนเมื่อเคลื่อนที่เร็ว ๆ เช่น ขับรถ ขึ้นรถไฟความเร็วสูง ถ้าเพิ่ม sub-carrier spacing แล้ว จะเสี่ยงต่อการเกิด inter-symbol interference (ISI)
เพื่อให้ data rate เท่าเดิม ก็ต้องใช้ symbol duration ที่สั้นลง
ความถี่ที่ใช้ส่งข้อมูล (random data + QPSK) เป็นตัวกำหนดว่า sub-carrier spacing จะต้องเป็นเท่าใด ถ้าใช้ความถี่ในช่วง 1 GHz (mobile comm.) จะได้ sub-carrier spacing เท่ากับ 15 KHz ถ้าเปลี่ยนความถี่ไป sub-carrier spacing ก็จะเปลี่ยนตาม

## Slide 28
GSM (2G) มี re-use factor ได้สูงสุดแค่ 1/3 (33.33%)
CDMA (3G) มี re-use factor 100% มีการรบกวนสูงที่รอยต่อระหว่าง cell (ทุก cell ใช้ความถี่เหมือนกันหมด)
OFDMA (4G)
  Cell center: re-use factor 100% ใช้ความถี่ที่ใกล้กันมาก แต่ไม่รบกวนกัน
  Cell edge: re-use factor 33.33%
https://sites.pitt.edu/~dtipper/2720/2720_Slides4.pdf
re-use factor = 1/3 (33.33%)
F1
F2
F3
F3
F1
F2
F2
F3
re-use factor = 1/4 (25%)

## Slide 29
ตำรามักจะอธิบาย OFDM ด้วยรูปนี้ มันสร้างจาก square wave ซึ่งเป็นการส่งข้อมูลแบบใช้สาย (wired) บนอากาศ/อวกาศ (wireless) ใช้ square wave ไม่ได้
Amplitude ติดลบได้ ในคณิตศาสตร์
ต้องใช้ QPSK ถึงจะได้รูปนี้ และรูปนี้แกน y เป็น log scale

## Slide 30
การคำนวณหาระยะห่างระหว่าง sub-carrier
cos2 + sin2
(พลังงานรวม ที่แต่ละความถี่)
Log scale
ระยะห่าง ระหว่าง sub-carrier
แต่ละ sub-carrier ต้องอยู่ห่างกัน 200 Hz ได้ค่าต่างจาก 4G เพราะใช้ sub-carrier 1 kHz sub-carrier ของ 4G อยู่ที่ระดับ MHz

## Slide 31
Plot sine/cosine in Excel
y = a·sin(2π·f·t)
a คือ amplitude f คือ frequency (Hz)
ในรูป a = 3 และ f = 10 Hz

## Slide 32
ระบุ input เป็นชื่อ text file
sampling rate
ระบุ output เป็นชื่อ text file

## Slide 34
ไฟล์ input
ใช้จำนวนจุดเป็นเลขคู่
เพราะ N ต้องหารสอง
ถ้ามีจุดเป็นจำนวนคี่ ก็โยนทิ้งไป 1 จุด

## Slide 35
ไฟล์ output
คอลัมน์ 1: ค่า k
คอลัมน์ 2: ปริมาณ cosine (amp.) คอลัมน์ 3: ปริมาณ sine (amp.) คอลัมน์ 4: ความถี่ (Hz)

## Slide 36
Expo
npx create-expo-app@latest --template blank ตั้งชื่อแอปว่า to-do
ติดตั้ง Android studio https://docs.expo.dev/get-started/set-up-your-environment/?platform=android&device=simulated
Android Studio Meerkat | 2024.3.1 Patch 1
More actions -> Virtual Device Manager -> Medium Phone API 36 -> Start
npm install @react-navigation/native
npm install @react-navigation/stack